# 道路高性能混凝土力学性能试验研究

### 一、道路高性能混凝土力学性能试验研究（论文文献综述）

吕翔[1]（2021）在《季冻区玄武岩纤维活性粉末混凝土耐久性能和力学性能研究》文中研究指明活性粉末混凝土（Reactive Powder Concrete,简称RPC）是一种具有超高强度、高耐久性及高温适应性等特点的超高性能混凝土。RPC可以有效地减小结构物的自重,增加跨越能力,在各种基础设施建设中具有广阔的应用前景。RPC材料在制备过程中通常掺入纤维以提高其性能。吉林省蕴藏着丰富的玄武岩矿石,玄武岩产物的推广和应用对我省经济转型和发展具有重要意义。由玄武岩矿石熔融拉丝生产的绿色环保型玄武岩纤维是一种具有天然相容性的新型高性能无机纤维。本文将这种抗拉强度高、耐酸碱腐蚀的玄武岩纤维作为掺合料改性RPC,对玄武岩纤维RPC复合材料的耐久性能和力学性能进行研究。主要研究工作和结果如下:（1）采用响应曲面法对玄武岩纤维RPC的配合比进行设计,提出一套适用于季冻区桥梁、道路工程,和易性、力学性能和耐久性能满足要求的玄武岩纤维RPC制备方案。试验结果得出玄武岩纤维RPC的最佳配合比:砂胶比为0.9、水胶比为0.18、玄武岩纤维掺量为8 kg/m3、硅灰水泥比为0.25;相对于不掺玄武岩纤维的试件,玄武岩纤维掺量为8 kg/m3的试件抗折强度能提高18%,抗压强度能提高32%。（2）针对季冻区冻融循环效应显着,桥梁、道路工程常用除冰盐等特点,考虑裂缝、冻融循环和氯盐侵蚀的影响,不但研究了玄武岩纤维RPC的基体耐久性,还研究了玄武岩纤维RPC内嵌钢筋耐久性。此外,从微观结构角度对玄武岩纤维RPC耐久性变化机理进行分析。研究结果表明:裂缝是玄武岩纤维RPC基体及其内嵌钢筋耐久性的显着性影响因素;玄武岩纤维RPC骨料石英砂与水泥基体之间的界面过渡区厚度可忽略;玄武岩纤维RPC的水化产物以密实的C-S-H基体为主;玄武岩纤维在RPC材料中呈乱向分布,没有聚集成团现象,并且与水泥基体连接紧密。（3）详细量化分析裂缝不同属性（裂缝深度、裂缝数量、裂缝宽度）和冻融循环对玄武岩纤维RPC耐久性的影响。并引入声发射技术和Weibull分布理论,利用声发射累计能量和幅值参数评价玄武岩纤维RPC的抗冻性,利用Weibull分布理论建立冻融损伤模型,实现对带裂缝玄武岩纤维RPC冻融损伤全过程的表征。研究结果表明:玄武岩纤维RPC抗冻融耐久性能优异,当冻融循环次数达到600次时,带裂缝玄武岩纤维RPC的质量损失率为2.52%,抗压强度损失率为18.62%,抗折强度损失率为29.89%。（4）量化分析裂缝、界面损伤和氯盐侵蚀对玄武岩纤维RPC内嵌钢筋耐久性的影响。运用电化学方法,以钢筋腐蚀电位、自腐蚀电流密度、极化电阻评价玄武岩纤维RPC中钢筋的锈蚀程度,进而评价氯盐侵蚀对玄武岩纤维RPC的影响,为制定RPC专用的抗氯盐侵蚀测试方法和评价标准提供参考。研究结果表明:运用电化学方法从钢筋锈蚀的角度评价玄武岩纤维RPC的抗氯盐侵蚀耐久性是可行的。玄武岩纤维自身耐腐蚀的特性可以增加RPC的基体电阻,使RPC各部分的连接更加紧密,进而抑制钢筋腐蚀的发生,延长钢筋的使用寿命。（5）考虑了钢筋粘结长度和混凝土保护层厚度两个粘结性能影响因素,通过梁式试验方法研究了变形钢筋与玄武岩纤维RPC之间的粘结性能,依据试验结果拟合了钢筋与玄武岩纤维RPC的粘结应力,建立了完整的玄武岩纤维RPC与变形钢筋的粘结应力-滑移本构关系。（6）通过四点弯曲试验测试了钢筋-玄武岩纤维RPC试验梁抗弯全过程的静力响应,通过位移、应力等试验数据拟合并推导了适用于钢筋-玄武岩纤维RPC简支梁的开裂弯矩、正截面抗弯承载力和裂缝宽度计算公式,并基于声发射参数断裂表征方法分析了钢筋-玄武岩纤维RPC梁的断裂性能。研究结果表明:玄武岩纤维在RPC中拉伸、扭转和变形作用导致试验梁产生的Ⅰ型裂缝减少,减小了Ⅰ型裂缝引起的低应力脆断,进而提高RPC简支梁的抗拉伸能力,增加RPC简支梁的承载能力。

姚如胜[2]（2021）在《GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土构件力学性能试验研究与分析》文中研究说明海洋混凝土（Ocean Aggregate Concrete,简称OAC）是指珊瑚礁石经破碎、筛分后作为粗骨料与细骨料（海砂、珊瑚砂、河砂）、海水与水泥按一定配比制成的新型混凝土。海洋混凝土的研究、开发以及利用,既能有效节省岛礁工程建设中粗、细骨料及淡水资源的运输成本与建设工期成本,又能有效解决废弃珊瑚碎屑的堆放及占地所引起的环境问题,更能推进岛礁工程建设的发展进程,切实有效地提高我国南海诸岛的军用及民用建筑工程的经济效益。与此同时,我国河砂及淡水资源消耗量巨大、局部地区供给短缺,而海洋中蕴藏了丰富的海砂与海水资源,适度开发海砂、海水资源并加以利用,可缓解建筑用砂及淡水资源短缺问题。玻璃纤维材料（GFRP）具有耐腐蚀、轻质、高强的特点,与海洋混凝土组合,形成GFRP筋海洋混凝土结构。对海洋混凝土及其GFRP筋及防腐钢筋构件的力学性能进行深入研究,对远洋岛礁及近海工程建设意义重大,具有较大的应用价值和推广前景。本文以此为目标,开展相关研究,主要研究工作和成果如下:通过252个海洋混凝土（珊瑚、海砂、海水）试块和56个圆截面短柱试件的轴心受压加载试验,考察了海砂取代率、混凝土强度等级、减水剂与水泥质量比、拌养水类型、复掺矿物掺合料类型、阻锈方式、纵筋配筋率、箍筋间距、截面尺寸、应变贴片方式、海洋潮汐区的暴露龄期等参数对试件轴压性能的影响;获取了试件的物理及力学性能指标、破坏形态、荷载-位移曲线、纵筋应变和箍筋应变,分析了各参数对其物理及力学性能指标的影响规律,并运用灰色理论分析了各影响因素对试件力学性能指标的影响程度,同时拟合了海洋混凝土圆柱体与立方体抗压强度关系表达式、海洋混凝土单轴受压应力-应变本构方程和GFRP筋约束海洋（海砂海水）混凝土柱的应力-应变本构模型。研究结果表明:海洋混凝土的强度与坍落度均能满足建筑工程使用需求;海洋混凝土受压破坏形态主要表现为水泥石开裂破坏和骨料劈裂破坏;海洋混凝土干密度在1983～2143kg/m3之间;GFRP箍筋荷载-环应变曲线呈双线性发展;海砂取代率和减水剂掺量对海洋混凝土试件力学性能影响呈波动变化趋势;拌养水类型（海水、淡水）对试件力学性能影响不显着;矿物掺合料能改善海洋混凝土的力学性能和耐久性能;掺加偏高岭土（P）与硅灰（G）、环氧涂层（H）和阻锈剂（Z）的钢筋海洋混凝土柱的抗锈蚀效果显着;暴露龄期在270d内,掺加P+G+H、P+G+Z的钢筋海洋混凝土柱的刚度及承载力显着增大;混凝土强度等级对GFRP筋海洋混凝土柱轴压力学性能影响较为显着;PVC管对钢筋海洋混凝土柱具有一定的延蚀效果,但对GFRP筋海洋混凝土柱的力学性能影响不大;海洋混凝土轴压应力-应变本构曲线及其GFRP筋约束海洋混凝土应力-应变本构曲线均与其试验曲线吻合良好;随着纵筋配筋率的增大,GFRP筋海洋混凝土试件的初始刚度、峰值荷载、延性和耗能总体上呈增大趋势;箍筋间距的变化对GFRP筋海洋混凝土柱承载力影响不显着;随着试件截面尺寸的增大,GFRP筋海洋混凝土柱的初始刚度、峰值荷载均随之增大,延性上下波动变化;暴露龄期（T<270d）对海洋混凝土试件力学性能指标影响规律不显着。通过20个GFRP筋海洋混凝土梁试件的受弯加载试验,考察了海砂取代率、配筋率、剪跨比及暴露龄期等因素对试件受弯性能的影响,获取了试件力学性能指标、初始裂缝宽度、破坏形态、纵筋应变、混凝土截面应变和荷载-挠度曲线,分析了各参数对其力学性能指标的影响规律以及各影响因素对试件力学性能指标的影响程度,结果表明:GFRP筋海洋混凝土梁受弯荷载-挠度曲线呈双线性发展;GFRP筋海洋混凝土梁截面应变分布符合平截面假定;配筋率对GFRP筋海洋混凝土梁受弯性能影响较为显着。采用ABAQUS建立了GFRP筋海洋混凝土构件数值模型,数值分析计算结果与试验结果吻合良好,证明了GFRP筋海洋混凝土构件数值模型的有效性和可行性,扩展分析了混凝土强度等级、FRP筋类型和配筋率对海洋混凝土梁受弯性能的影响,采用极差法分析各影响因素对试件力学性能指标的影响程度,结果表明:混凝土强度等级和FRP筋类型对试件的峰值荷载和峰值挠度影响较大;随着配筋率的增大,FRP筋海洋混凝土梁试件峰值荷载逐渐增大,但跨中峰值挠度逐渐减小,延性和耗能变化不显着。基于试件轴压和受弯试验结果,提出了GFRP筋约束海洋混凝土短柱的峰值应力与峰值应变计算模型,修正了GFRP筋海洋混凝土柱和PVC管钢筋海洋混凝土柱的承载力计算表达式;基于中国、美国和加拿大规范修正了GFRP筋海洋混凝土梁抗弯承载力计算公式,修正公式计算值与试验值吻合良好。研究成果丰富了海洋及近海混凝土结构的试验数据和理论内容,对进一步开展海洋混凝土结构提供了基础数据和技术支撑,可为我国强海战略下的岛礁建设提供参考和依据。

朱博[3]（2021）在《地铁疏散平台用活性粉末混凝土（RPC）轻量化研究》文中指出活性粉末混凝土（Reactive Powder Concrete,简称RPC）是具有超高强度、高韧性和优异耐久性的新型水泥基复合材料,国内外目前已广泛应用于军事、海洋工程、修补材料、核能等诸多领域,本文结合西安对地铁疏散平台力学性能要求,通过试验研究得到满足地铁疏散平台用RPC的力学性能要求的同时降低其容重、减少其成本。本课题结合当地原材料的实际情况,以RPC的基本配制原理为基础,基于最紧密堆积理论,对20～40目、40～70目、70～140目三种不同粒径的石英砂进行最紧密堆积试验;采用正交试验法、选取水胶比、硅灰掺量、粉煤灰掺量及矿粉掺量四个因素,每个因素选择3个水平,按照标准L9（34）正交表安排试验,以抗压强度、抗折强度及流动性为评价指标,对RPC进行配合比优化以及确定本试验RPC轻量化的基准配合比;基准配合比其余组分不变,采用3种不同体积分数的钢纤维（i=0.5%、1.0%、1.5%）及3种不同质量分数的玄武岩纤维（j=2.0 kg/m3、3.0 kg/m3、4.0 kg/m3）,以单掺和混掺的方式掺入RPC,探究纤维对RPC力学性能的影响,确定满足力学性能要求、容重较低的RPC配合比;基准配合比其余组分保持不变,仅进行骨料的替代,即用不同比例陶砂替代RPC的细骨料石英砂,采用体积替代法,比例分别为10%、20%、30%、40%、50%、60%,确定满足力学性能要求、容重较低的RPC配合比;对所得的符合条件的RPC试样进行抗冻性试验检验其耐久性能,并借助SEM等手段进行微观结构分析通过试验研究得出以下结论:（1）基于最紧密堆积理论得到的细骨料之间的最紧密堆积比例为粗:中:细=1:0.54:0.36,通过正交设计得出一组试件抗压强度156.0 MPa、抗折强度39.5 MPa的基准RPC配合比。（2）根据本试验力学性能指标以及容重,在混杂纤维RPC中,确定钢纤维掺量为0.5%、玄武岩纤维掺量为4kg/m3为最优配合比,该配合比抗压强度134.6 MPa、抗折强度23.6 MPa,干表观密度为2570 kg/m3,相比基准试样降低了3.4%。（3）陶砂与RPC基体有良好的界面粘结,且陶砂替代石英砂可显着改善RPC拌合物的流动性,根据容重及力学性能指标,当陶砂替代率为30%时确定为最优配合比,此时试样抗压强度为120.1 MPa、抗折强度为27.0 MPa,干表观密度为2338 kg/m3,相比基准试样降低了12.1%;（4）对制备出的RPC进行冻融试验和韧性研究,其挠度-荷载曲线基本为典型的延性混凝土曲线,纤维的增韧作用明显;经检测,四组满足性能要求的RPC均具有优异的抗冻性能。

史贺[4]（2021）在《纳米SiO2和聚丙烯纤维水泥混凝土性能及微观结构研究》文中研究说明由于水泥混凝土路面因其劈裂抗拉强度不足等缺点在部分道路中被限制使用,为提高水泥混凝土路面的力学性能和耐久性,扩大水泥混凝土路面的应用范围,本文针对不同掺量纳米SiO2和聚丙烯纤维对水泥混凝土力学性能、抗盐冻性和微观结构的改善进行研究,一方面,纳米SiO2和聚丙烯纤维可以改善水泥混凝土的各项性能,扩大水泥混凝土的应用范围,另一方面,将微观结构与宏观表现联系起来,更有利于探究控制水泥混凝土性能的方法。为了得到纳米SiO2和聚丙烯纤维的较优掺量对混凝土性能的改善的具体情况,对不同掺量纳米SiO2和聚丙烯纤维水泥混凝土进行基本力学性能试验。结果表明:掺入1.0%纳米SiO2和0.1%聚丙烯纤维的混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度和抗折强度均有大幅度提高,分别可提高7.9%、21.2%和28.1%,从而确定掺加1.0%的纳米SiO2和0.1%的聚丙烯纤维为较优掺量。对较优掺量的混凝土试件及其对比试件进行早期强度试验和抗盐冻剥蚀试验,研究较优掺量混凝土的早期力学性能和抗盐冻性。结果表明:较优掺量混凝土的早期强度提高率高于基准配合比试件,抗压强度、劈裂抗拉强度和抗折强度提高率分别为11.4%、22.1%、29.8%,较优掺量混凝土的抗盐冻性同样优于基准配合比试件,单位面积剥蚀量相比减少了 61.54%。采用扫描电子显微镜根据基本力学性能试验宏观强度表现对不同掺量试件进行微观结构分析。结果表明:较优掺量混凝土强度的微观改善机理为纳米SiO2参与水化反应并物理填充混凝土孔隙,聚丙烯纤维的阻裂作用,以及二者形成致密的骨架结构的共同作用。

周昱程[5]（2021）在《滨海环境中超深井井壁混凝土力学性能及微细观结构特征》文中提出人类使用的80%以上物质均源自矿业,矿产资源是国家经济发展的重要物质基础。但是,经过数百年的开采,地球表面的资源已经濒临枯竭。理论上,地球的成矿空间分布从地表至地下10,000 m,因此向地球深部进军是我们必须要解决的战略科技问题。但是,深部地层“高应力、高渗透压、高地温和强腐蚀”的环境特点对工程提出了前所未有的挑战。作为矿井安全的咽喉,井壁混凝土的选择是地下工程的重中之重。本文围绕中国东部滨海正在建设的纱岭金矿,根据现实地下环境设计并研发一种由石英砂、微丝纤维和纳米硅灰等组成的高强度、高韧性水泥基材料（High strength and toughness cementitious composites,简称 HSTCC）,探明不同种类混凝土的冲击倾向性特征,明确典型种类混凝土受静、动力荷载作用下的破坏模式、能量特征和损伤程度,揭示相应硬化净浆受温度—复合盐耦合影响下的物相变化和破坏机理,通过探测受环境影响后的硬化净浆中C-（A）-S-H的结构形态以及纳米尺度力学性能反演宏观性能特征。取得的创新成果如下:（1）混凝土具有与岩石一样,能够积蓄变形能并产生冲击破坏的性质,称为混凝土的冲击倾向性。对不同强度等级、掺量和种类纤维混凝土进行抗压强度、劈裂抗拉强度、弹性能量指数、冲击能量指数、动态破坏时间和脆性指数测定。结果表明:普通混凝土的抗压强度越高,冲击倾向性越强。纤维的掺入可以有效降低混凝土的冲击倾向性。HSTCC的相关冲击倾向性参数均最为优异,钢丝端钩型钢纤维混凝土次之。（2）采用单轴伺服压力机、声发射（AE）装置、分离式霍普金森压杆（SHPB）和超声检测分析仪研究C70普通高强混凝土（NHSC）、C70钢纤维混凝土（SFRC）和HSTCC三种典型种类井壁混凝土在静载和动载作用下的破坏模式与能量演化特征。结果表明:在静载条件下,NHSC中多条裂纹的汇合形成一个贯通裂纹,而在动载作用下,破坏时释放的弹性能会造成巨大的损伤。SFRC中纤维的存在使单个裂缝分割成多个扩展方向,在混凝土中掺入纤维是一种有效的耗能方式。HSTCC具有较强的抗冲击能力,它可以通过自身的结构特征储存裂纹,耗散能量,并保证其完整性。（3）通过X射线衍射（XRD）、热重（TG）和扫描电子显微镜（SEM）等微观定量方法研究了硬化净浆的物相组成、形貌和孔结构特征,并计算了水化程度（DoH）和火山灰反应程度（DoPR）,以表征SFRC和HSTCC在滨海超深井环境中的性能变化。结果表明:高强度、高韧性硬化净浆（HSTHP）相比较于高性能硬化净浆（HPHP）,其早期的DoH和DoPR很低,而受深部高地温影响后DoH和DoPR上升极为明显,这有利于HSTCC的抗渗性和耐久性。SFRC的失效原因复杂,其可能主要是由于水化氯铝酸盐（Friedel盐）的结晶压力诱发的,而导致最终的强度退化。（4）采用29Si和27Al固体核磁共振（NMR）,SEM和纳米压痕技术研究硬化净浆中C-（A）-S-H的分子结构特征,元素变化和纳米尺度力学性能。结果表明:HSTHP受60℃和复合盐环境影响后C-（A）-S-H平均主链长达7.19,Ca/Si大幅降低及高密度和超高密度凝胶含量上升,其微观结构更加致密,宏观性能进一步提升。通过综上试验,HSTCC纱岭金矿进风井标高-1,120m的马头门处得以应用。本文的相关研究成果对于保障深部地下工程中作业人员的安全具有重要意义。

崔天祥[6]（2021）在《掺偏高岭土的高性能混凝土性能试验研究》文中研究说明随着社会经济不断发展,当代建筑也对混凝土材料提出了更高的要求,超高性能混凝土成为了建筑结构的主要材料之一。高性能混凝土（HPC）作为一种拥有高强度、高性能的新型建筑材料,受到广泛关注。目前,为HPC开发新型矿物掺合料仍然是重要研究方向。本文开展了掺偏高岭土 HPC制备技术及性能研究,研究了不同偏高岭土掺量对HPC力学性能的影响规律;其次重点分析了不同偏高岭土掺量对HPC抗硫酸盐侵蚀、抗氯离子侵蚀性能的影响;基于SEM、XRD微观手段初步探讨了偏高岭土对HPC强度和耐久性的增强机理。主要结论如下:（1）通过胶砂试验,研究了不同细度、不同掺量下偏高岭土对水泥胶砂力学性能影响规律,得出平均粒径10μm（1250目）偏高岭土活性与硅灰相当,其在水泥基材料中最佳掺量为胶凝材料总量的10%,这与硅灰在水泥基材料中掺量范围基本一致。故本文确定偏高岭土与硅灰在HPC中总掺量为10%。（2）采用偏高岭土/硅灰不同复配比例制备HPC,研究偏高岭土/硅灰不同比例掺量对HPC力学性能的影响规律。试验结果得出偏高岭土与硅灰最佳复掺比例为7:3时,HPC抗压强度、抗弯强度及抗拉强度综合力学性能最优。根据SEM微观结构分析可知,当偏高岭土/硅灰在最佳复配比例时,水泥、粉煤灰、偏高岭土与硅灰颗粒级配搭配合理,使得HPC体系呈现最紧密堆积状态,多种矿物掺合料可以很好的发挥尺寸效应,能有效降低HPC的孔隙率,优化孔隙结构,消耗水泥水化产生的Ca（OH）2,生成大量C-S-H凝胶以及水化硫铝酸钙和水化铝酸钙,有效提高HPC基体强度。（3）采用干湿循环抗硫酸盐侵蚀试验,研究不同偏高岭土掺量对HPC抗硫酸盐侵蚀性能的影响规律。试验结果表明,掺偏高岭土 HPC各组抗压强度耐蚀系数均高于10%硅灰HPC试组的耐蚀系数97%,说明偏高岭土的掺入可以有效提高HPC的抗硫酸盐侵蚀能力,这源于偏高岭土与硅灰复配优化了 HPC结构致密性,同时偏高岭土与硅灰复配有效减低HPC中Ca（OH）2含量。（4）采用电通量法研究不同偏高岭土掺量对HPC抗氯离子渗透性能的影响规律,并采用XRD分析不同试组HPC中是否存在Friedel盐相（F盐）,进而研究偏高岭土对于HPC中氯离子固化作用。试验结果发现,各组试件总电通量均低于200C,HPC氯离子渗透性均处于非常低的级别,且偏高岭土/硅灰复配比例7:3时电通量最低,表明该复配比例HPC具有最优的抗渗透性能。XRD图谱显示各组HPC试样中均有F盐产生,其中偏高岭土掺量较多的试组F盐的特征峰较强,说明偏高岭土的掺入可以促进F盐的产生,提高HPC固化氯离子的能力。

熊优优[7]（2021）在《超高性能路面混凝土力学特性及破坏规律研究》文中指出随着重载、超载现象的日趋严重,水泥混凝土路面破损率、维修率也随之增加,为了有效解决水泥混凝土路面的高强度、高耐久、高使用寿命等关键技术问题,超高性能路面混凝土（Ultra-High Performance Pavement Concrete,简称UHPPC）技术的研发及性能研究已成为国内外学者及工程技术人员的关注热点。本文通过重载及酸雨—重载环境模拟试验,对UHPPC的抗压性能、抗折性能、耐磨性能的衰减规律进行了研究,并结合CT扫描及SEM观测,分析了 UHPPC裂缝的形成与发展过程,探究其破坏特性及劣化机理;并基于灰色关联度理论对不同性能间的关联度进行了分析,提出了路用评价性能指标,为UHPPC的研发及实际工程应用提供前期技术支持,对保证及延长水泥混凝土路面的使用寿命具有重要意义。本文得出的主要结论如下:（1）探明了重载作用条件下UHPPC的性能衰减规律,结果表明:UHPPC的抗压强度、抗折强度均随加载应力水平的提高而降低,磨损量则随应力水平的增加而增加;其中,抗折性能受重载作用劣化最为显着。（2）探明了酸雨—重载共同作用条件下UHPPC的性能衰减规律,结果表明:UHPPC的抗压强度随加载应力水平的提高先增加后快速降低;抗折强度随应力水平的提高而降低;磨损量则随应力水平的增加而增加,耐磨性能较重载作用后试件有所改善。（3）通过CT扫描及SEM技术观测了 UHPPC裂缝的破坏形态,结果表明:裂缝随应力加载水平的变化而变化,破坏从外向内进行,应力水平增加,裂缝数量增多;重载作用条件下UHPPC的内部结构大多产生物理破坏,酸雨—重载共同作用条件下UHPPC内部结构受到物理和化学双重破坏。（4）基于灰色关联度理论,得出了劣化后UHPPC抗压强度、磨损量与抗折强度之间的影响关系,表明UHPPC的抗压强度对抗折强度影响较磨损量更紧密;提出了 UHPPC重载使用寿命及路用评价指标—荷载应力。

李颖[8]（2021）在《邯钢冶金渣协同制备固废基胶凝材料及混凝土研究》文中进行了进一步梳理钢铁冶金渣因受原料和冶炼工艺影响而存在较大的性质差异,但我国大部分钢铁企业将各类钢渣混合堆放和处理,从而导致出现钢渣固废堆积和其大规模综合利用率低的迫切问题。针对此,本文以分类处理钢铁冶金渣的企业代表邯钢分类的粒化高炉矿渣、转炉渣和精炼渣三种钢铁冶金渣为处理对象,采用邯郸地区电厂脱硫石膏作为激发剂,从钢铁冶金渣在不同条件下的水化机理入手,开辟多固废协同作用的新途径。具体研究了矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏多元胶凝材料体系的协同水化机理及其可行性,基于此开发了两种性能不同的混凝土材料:固废基胶凝材料钢纤维增强超高性能混凝土和固废基胶凝材料预拌泵送混凝土,克服了现有的钢渣大掺量固废基胶凝材料混凝土早期强度偏低的问题。得到如下主要结论:（1）邯钢精炼渣的主要水化产物是C4AH13、C3AH6、C-A-S-H凝胶和Al（OH）3凝胶,其中片状C4AH13晶体和凝胶组成的复合结构对水化硬化体强度起主要作用。精炼渣水化速率优于转炉渣,在水化28天时净浆抗压强度可以达到15MPa,水化速率随精炼渣比表面积增大而增大且早期净浆强度更高。微观分析表明比表面积的提高会促进水化中后期产物发生物相转变。（2）分别研究了精炼渣-石膏二元体系和矿渣-转炉渣-石膏三元体系,精炼渣-石膏二元胶凝材料体系中水化产物主要是C3AH6和钙矾石;矿渣-转炉渣-石膏三元胶凝材料体系的早期水化产物以钙矾石和C-S-H凝胶为主。这表明利用矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏四元体系制备胶凝材料具有可行性。（3）按照质量分数（矿渣50%,转炉渣30%,精炼渣5%,石膏15%）制备四元体系胶凝材料。当水胶比是0.32时,其净浆试块3天强度达到28天强度的61%,7天强度达到28天强度的86%,早强效果较好。微观分析表明其主要水化产物中,含Al、Mg的C-S-H凝胶和钙矾石共同形成针棒状晶体纤维增强复合结构对强度起主要贡献,四元体系中各原料之间的多固废协同作用和复盐效应是水化反应的主要驱动力。（4）使用矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏四元体系胶凝材料能够制备出固废基胶凝材料钢纤维增强超高性能混凝土。胶凝材料的优化配比（质量分数）:矿渣56.25%,转炉渣18.75%,精炼渣5%,脱硫石膏20%。混凝土的胶砂质量比是0.8,水胶比是0.2,减水剂掺量占胶凝材料质量的0.5%,钢纤维体积掺量为2%。这种超高性能混凝土 3天抗压强度可达28天抗压强度的67%,28天抗压强度大于100MPa、抗折强度大于25MPa,具有优异的力学性能。这种超高性能混凝土的水化产物以含Al、Mg的C-S-H凝胶和钙矾石晶体为主,二者对于水化硬化体的强度起到了决定性作用。（5）使用矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏四元体系胶凝材料、矿山废石和尾矿能够制备出符合C40强度等级的固废基胶凝材料预拌泵送混凝土。胶凝材料的优化配比（质量分数）:矿渣50%,转炉渣30%,精炼渣5%,脱硫石膏15%。在水胶比0.3,减水剂掺量占胶凝材料质量的0.5%,砂率是0.55的条件下,制备预拌泵送混凝土,混凝土流动性能符合泵送要求,3天抗压强度可达28天抗压强度的65%。水化产物中由凝胶和钙矾石共同形成的针棒状晶体纤维增强复合结构使这种混凝土具有较好的孔隙结构特征和耐久性能。

雒敏[9]（2021）在《超高性能混凝土构件力学性能及承载力的试验与理论研究》文中提出超高性能混凝土（UHPC）是一种掺入不同活性粉末及纤维材料,抗压强度高、韧性及耐久性好,具有拉伸应变硬化等优秀性能的新型水泥基复合材料。为进一步研究UHPC的力学性能并促进UHPC构件的广泛应用,国内外学者针对UHPC做了大量的理论及试验研究,并获得了丰富的研究成果。但研究中视UHPC为整体匀质材料,并采用传统手段对宏观尺度的UHPC进行力学性能的研究,而UHPC主要由常规混凝土基材和纤维两部分组成,其特性更加类似于钢筋和混凝土的粘结滑移效应。因此,有必要从细观角度剖析纤维对UHPC内在机理的增强作用,进而研究纤维类型、掺量等对UHPC构件力学性能与承载力的影响。本文通过模型试验分析了UHPC力学性能,并基于细观力学提出了考虑纤维力学贡献的UHPC梁承载力理论计算方法。主要研究内容及成果如下:（1）通过正交试验分析了纤维类型、纤维掺量、硅灰掺量、水胶比及其相互作用对UHPC力学性能的影响。研究表明:水胶比确定时,钢纤维掺量对UHPC力学性能的影响最大;纤维总掺量的增加,UHPC抗压和抗拉强度的增幅呈现出先增大后减小的趋势,即高纤维掺量更有利于UHPC抗拉强度的提升。结合受压和受拉试验结果可知,在UHPC配制中采用两种及以上纤维时总掺量不宜超过3.0%,采用单一纤维时掺量不宜超过2.0%;另外硅灰掺量宜取20%,水胶比宜取0.2。（2）通过单轴受压试验,分析采用PVA纤维、钢纤维和混合纤维时UHPC试件在破坏形态、应力-应变曲线以及受压韧性等方面的差异。在此基础上,本文以荷载-变形曲线中的峰值荷载对应曲线下方的面积和开裂荷载对应曲线下方的面积间的关系为参量构造了开裂变形计算公式,可有效解决传统的作图法在确定开裂点时人为因素的影响;并提出了可考虑纤维类型及掺量影响的UHPC双线性抗压本构模型。（3）通过单轴受拉试验,分析了采用PVA纤维、钢纤维和混合纤维对UHPC试件破坏形态和受拉应力-应变曲线的影响。在此基础上,从细观力学角度论述了纤维对UHPC试件开裂后残余抗拉性能的贡献机理,进一步提出了可考虑纤维类型及掺量等不同因素影响的UHPC受拉本构模型。另外,基于半经验半理论的方法提出了PVA纤维及混合纤维粘结应力的计算模型。（4）为研究超高性能混凝土-混凝土（UHPC-NC）复合梁的受力性能,进行了5种不同UHPC高占比下的复合梁试件的抗弯性能试验,对比分析了不同复合梁的破坏形态及其承载能力的变化。结合本文所提的UHPC受拉本构模型,建立了可考虑UHPC高占比和纤维掺量的复合梁抗弯承载力计算公式,并结合试验结果对该公式的计算精度进行了验证。（5）为研究UHPC梁抗剪性能及破坏机理,以不同剪跨比、钢纤维掺量、UHPC强度、配箍率为变化参量进行了UHPC梁的抗剪试验;对比不同设计参数下试验梁的破坏形态、承载能力、延性及弯曲韧性间的差异;分析了UHPC抗压强度、配箍率和纤维掺量对UHPC梁抗剪承载力的影响。从细观角度出发,建立了可以反映纤维抗剪机理的纤维抗剪承载力计算方法,并推导了单独考虑纤维抗剪贡献的UHPC梁抗剪承载力计算公式;最后结合试验结果对该公式的计算精度进行了验证。

Editorial Department of China Journal of Highway and Transport;[10]（2021）在《中国桥梁工程学术研究综述·2021》文中研究指明为了促进中国桥梁工程学科的发展,系统梳理了近年来国内外桥梁工程领域（包括结构设计、建造技术、运维保障、防灾减灾等）的学术研究现状、热点前沿、存在问题、具体对策及发展前景。首先总结了桥梁工程学科在新材料与结构体系、工业化与智能建造、抗灾变能力、智能化与信息化等方面取得的最新进展;然后分别对上述桥梁工程领域各方面的内容进行了系统梳理:桥梁结构设计方面重点探讨了钢桥及组合结构桥梁、高性能材料与结构、深水桥梁基础的研究现状;桥梁建造新技术方面综述了钢结构桥梁施工新技术、预制装配技术以及桥梁快速建造技术;桥梁运维方面总结了桥梁检测、监测与评估加固的最新研究;桥梁防灾减灾方面突出了抗震减震、抗风、抗火、抗撞和抗水的研究新进展;同时对桥梁工程领域各方向面临的关键问题、主要挑战及未来发展趋势进行了展望,以期对桥梁工程学科的学术研究和工程实践提供新的视角和基础资料。（北京工业大学韩强老师提供初稿）

### 二、道路高性能混凝土力学性能试验研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、道路高性能混凝土力学性能试验研究（论文提纲范文）

#### （1）季冻区玄武岩纤维活性粉末混凝土耐久性能和力学性能研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 RPC配合比设计

1.2.2 RPC耐久性研究现状

1.2.3 RPC力学性能研究现状

1.3 本文的研究内容

第2章 基于响应曲面法的玄武岩纤维RPC配合比设计

2.1 引言

2.2 试验概况

2.2.1 试验材料与试件制备

2.2.2 试验设计

2.2.3 试验指标测试方法

2.3 试验结果与响应面模型

2.3.1 试验结果

2.3.2 响应面模型

2.3.3 响应面模型检验

2.4 各因素影响分析

2.4.1 各因素对流动度影响分析

2.4.2 各因素对抗折强度影响分析

2.4.3 各因素对抗压强度影响分析

2.5 本章小结

第3章 玄武岩纤维RPC耐久性影响因素分析

3.1 引言

3.2 试验概况

3.2.1 试验材料与试件制备

3.2.2 试验设计与试验流程

3.2.3 试验方法

3.3 多因素对玄武岩纤维RPC耐久性影响分析

3.3.1 极差分析

3.3.2 方差分析

3.3.3 Spearman秩相关性分析

3.4 玄武岩纤维RPC与普通混凝土耐久性的异同

3.5 微观结构机理研究

3.5.1 微观结构定性分析

3.5.2 微观结构定量分析

3.6 本章小结

第4章 玄武岩纤维RPC抗冻耐久性量化分析

4.1 引言

4.2 试件概况

4.2.1 试验材料及试件制备

4.2.2 试验设计

4.2.3 试验流程及试验指标测试

4.3 试验结果与分析

4.3.1 冻融质量损失率

4.3.2 抗压强度及抗压强度损失率

4.3.3 抗折强度及抗折强度损失率

4.4 声发射试验结果与分析

4.4.1 冻融质量影响

4.4.2 裂缝不同属性影响

4.5 带裂缝玄武岩纤维RPC冻融损伤模型

4.5.1 基于Weibull分布的RPC冻融损伤模型

4.5.2 冻融损伤度Weibull分布的拟合优度检验

4.6 本章小结

第5章 玄武岩纤维RPC钢筋锈蚀量化分析

5.1 引言

5.2 试验概况

5.2.1 试验材料及试件制备

5.2.2 试验设计及试验流程

5.2.3 电化学试验方法

5.3 试验结果与分析

5.3.1 TPP试验结果

5.3.2 EIS试验结果

5.4 玄武岩纤维RPC内嵌钢筋耐久性特点分析

5.5 本章小结

第6章 变形钢筋与玄武岩纤维RPC粘结性能研究

6.1 引言

6.2 试验设计

6.2.1 试验方法

6.2.2 试验材料及试件制备

6.2.3 试验流程

6.3 试验结果

6.3.1 粘结应力-滑移曲线

6.3.2 不同因素对粘结应力-滑移曲线的影响

6.4 粘结应力-滑移本构关系模型

6.4.1 粘结应力特征值回归分析

6.4.2 滑移特征值回归分析

6.4.3 粘结应力-滑移本构关系模型

6.5 本章小结

第7章 钢筋-玄武岩纤维RPC简支梁力学性能研究

7.1 引言

7.2 试验概况

7.2.1 试验梁设计

7.2.2 试验流程

7.2.3 试验梁四点弯曲测试

7.3 试验结果

7.3.1 荷载-位移曲线

7.3.2 裂缝扩展

7.4 钢筋-玄武岩纤维RPC简支梁设计

7.4.1 开裂弯矩计算

7.4.2 正截面抗弯承载力计算

7.4.3 裂缝宽度计算

7.5 断裂性能分析

7.5.1 b值分析

7.5.2 基于FCM聚类方法的RA-AF联合值分析

7.6 本章小结

第8章 结论与展望

8.1 结论

8.2 展望

参考文献

作者简介及科研成果

致谢

#### （2）GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土构件力学性能试验研究与分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 海洋混凝土国内外研究现状

1.2.1 海洋材料

1.2.1.1 珊瑚粗骨料

1.2.1.2 珊瑚细骨料

1.2.1.3 海砂

1.2.1.4 海水

1.2.1.5 骨料改性

1.2.2 珊瑚混凝土

1.2.2.1 珊瑚混凝土的配制

1.2.2.2 珊瑚混凝土的微观特性

1.2.2.3 珊瑚砂混凝土的力学性能

1.2.2.4 珊瑚骨料混凝土的力学性能

1.2.2.5 纤维珊瑚混凝土的力学性能

1.2.2.6 FRP筋及钢筋珊瑚混凝土的黏结性能

1.2.2.7 珊瑚混凝土的耐久性能

1.2.2.8 钢筋及钢管珊瑚混凝土构件的力学性能

1.2.3 海砂海水混凝土

1.2.3.1 海砂海水混凝土力学性能

1.2.3.2 海砂海水混凝土的耐久性能

1.2.3.3 FRP筋海砂海水混凝土的黏结性能

1.2.3.4 海砂海水混凝土柱的力学性能

1.2.3.5 海砂海水混凝土梁的力学性能

1.3 本文主要研究内容和技术路线

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 技术路线

1.3.3 创新点

第二章 海洋混凝土力学性能试验研究

2.1 引言

2.2 试验材料及性能

2.2.1 粗骨料

2.2.2 细骨料与拌养水

2.2.3 矿物掺合料

2.2.4 减水剂

2.3 试件设计及制作

2.4 试验加载装置及加载制度

2.5 试验加载过程与试验现象

2.5.1 海洋混凝土立方体试件

2.5.2 海洋混凝土圆柱体试件

2.6 试验结果与分析

2.6.1 海洋混凝土圆柱体试件应力-应变曲线

2.6.2 物理及力学性能参数

2.6.2.1 物理性能参数

2.6.2.2 力学性能参数

2.6.3 影响因素分析

2.6.3.1 海砂取代率的影响

2.6.3.2 混凝土强度等级的影响

2.6.3.3 减水剂与水泥质量比的影响

2.6.3.4 复掺矿物掺合料类型的影响

2.6.3.5 拌养水类型的影响

2.6.3.6 粗骨料类型的影响

2.6.3.7 海洋潮汐区暴露龄期的影响

2.7 海洋混凝土圆柱体与立方体抗压强度关系

2.8 海洋混凝土单轴受压应力-应变本构关系

2.8.1 无量纲化海洋混凝土应力-应变本构曲线

2.8.2 海洋混凝土的本构方程

2.9 本章小结

第三章 GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土短柱轴压试验研究

3.1 引言

3.2 试验概况

3.2.1 试验材料

3.2.2 试件设计及制作

3.2.3 试验加载与测量方案

3.3 试验结果与分析

3.3.1 试件加载过程及其破坏形态

3.3.2 荷载-位移曲线

3.3.3 GFRP筋荷载-应变曲线

3.3.3.1 GFRP螺旋筋荷载-环向应变关系曲线

3.3.3.2 GFRP纵筋荷载-纵向应变关系曲线

3.3.4 钢筋荷载-应变曲线

3.3.4.1 螺旋钢筋荷载-环应变关系曲线

3.3.4.2 纵向钢筋荷载-应变关系

3.3.5 力学性能参数

3.4 影响因素分析

3.4.1 海砂取代率的影响

3.4.2 混凝土强度等级的影响

3.4.3 不同阻锈方式的影响

3.4.4 体积配箍率(箍筋间距和直径)的影响

3.4.4.1 箍筋间距的影响

3.4.4.2 箍筋直径的影响

3.4.5 纵筋配筋率的影响

3.4.6 截面尺寸的影响

3.4.7 应变贴片方式影响

3.4.8 暴露龄期影响

3.5 刚度退化分析

3.6 GFRP筋约束海洋混凝土应力-应变本构模型

3.6.1 GFRP筋约束海洋混凝土应力-应变曲线计算

3.6.2 无量纲化GFRP筋约束海洋混凝土应力-应变曲线

3.6.3 GFRP筋约束海洋混凝土应力-应变本构模型

3.7 本章小结

第四章 GFRP筋海砂海水混凝土短柱轴压试验研究

4.1 引言

4.2 试验概况

4.2.1 试验材料

4.2.2 试件设计及加载

4.3 试验结果与分析

4.3.1 试件加载过程及其破坏形态

4.3.2 荷载-位移曲线

4.3.3 GFRP螺旋筋的荷载-环向应变曲线

4.3.4 GFRP筋的荷载-纵向应变曲线

4.3.5 特征点参数

4.4 影响因素分析

4.4.1 混凝土强度等级的影响

4.4.2 体积配箍率(箍筋间距和直径)的影响

4.4.2.1 GFRP箍筋间距的影响

4.4.2.2 GFRP箍筋直径的影响

4.4.3 纵筋配筋率的影响

4.4.4 截面尺寸的影响

4.4.5 暴露龄期的影响

4.5 刚度退化分析

4.6 影响因素大小分析及承载力计算

4.7 约束海砂海水混凝土应力-应变本构曲线

4.7.1 GFRP筋约束海砂海水混凝土应力-应变曲线计算

4.7.2 GFRP筋约束海砂海水混凝土应力-应变曲线

4.7.3 GFRP筋约束海砂海水混凝土应力-应变本构模型

4.8 本章小结

第五章 GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土梁的力学性能试验研究

5.1 引言

5.2 试验概况

5.2.1 试验材料

5.2.2 试件设计及加载

5.3 试验结果与分析

5.3.1 试件加载过程及其破坏形态

5.3.2 荷载-挠度曲线

5.3.3 海洋混凝土梁荷载-初始裂缝宽度曲线

5.3.4 海洋混凝土梁荷载-纵筋应变曲线

5.3.5 海洋混凝土梁截面应变分布

5.3.6 特征点参数

5.4 影响因素分析

5.4.1 海砂取代率的影响

5.4.2 阻锈方式的影响

5.4.3 纵筋配筋率的影响

5.4.4 剪跨比的影响

5.4.5 暴露龄期的影响

5.5 影响因素大小分析及承载力计算

5.6 本章小结

第六章 GFRP筋海洋混凝土构件数值模拟分析

6.1 引言

6.2 数值模型

6.2.1 海洋混凝土本构模型

6.2.2 GFRP筋本构模型

6.2.3 单元类型

6.2.4 约束类型

6.2.5 荷载与边界条件

6.2.6 非线性求解

6.3 数值模型与试验结果验证

6.3.1 GFRP筋海洋混凝土梁数值分析与试验结果验证

6.3.2 GFRP筋海洋混凝土柱数值分析与试验结果验证

6.4 GFRP筋海洋混凝土梁参数扩展分析

6.4.1 FRP筋海洋混凝土梁数值分析参数

6.4.2 FRP筋海洋混凝土梁数值分析结果及力学性能指标

6.4.3.1 混凝土强度等级的影响

6.4.3.2 FRP筋类型的影响

6.4.3.3 配筋率的影响

6.5 影响因素大小分析

6.6 本章小结

第七章 GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土构件承载力计算

7.1 引言

7.2 GFRP筋海洋混凝土柱峰值应力和峰值应变

7.2.1 峰值应力

7.2.2 峰值应变

7.3 GFRP筋海砂海水混凝土柱峰值应力和峰值应变

7.3.1 峰值应力

7.3.2 峰值应变

7.4 GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土柱承载力计算

7.4.1 试验验证GFRP筋抗拉强度与抗压强度关系

7.4.2 GFRP筋与海洋混凝土材料退化系数

7.4.3 GFRP筋海洋混凝土柱承载力计算

7.4.4 防腐钢筋海洋混凝土柱承载力计算

7.5 GFRP筋海砂海水混凝土柱承载力计算

7.6 GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土梁承载力计算

7.6.1 GFRP筋海洋混凝土梁承载力计算

7.6.1.1 计算假定

7.6.1.2 中国FRP筋混凝土梁抗弯承载力计算理论

7.6.1.3 美国FRP筋混凝土抗弯承载力计算理论

7.6.1.4 加拿大FRP筋混凝土抗弯承载力计算理论

7.6.1.5 GFRP筋海洋混凝土梁抗弯承载力计算理论

7.6.2 防腐钢筋海洋混凝土梁承载力计算

7.7 本章小结

第八章 结论与展望

8.1 结论

8.2 展望

参考文献

致谢

攻读博士学位期间期间发表论文情况

#### （3）地铁疏散平台用活性粉末混凝土（RPC）轻量化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 RPC研究现状

1.2.2 地铁疏散平台研究现状

1.3 研究意义及内容

1.3.1 研究意义

1.3.2 研究内容

1.4 研究目标

1.5 技术路线

第2章 试验原材料与试验方法

2.1 试验原材料

2.1.1 水泥

2.1.2 硅灰

2.1.3 矿粉

2.1.4 粉煤灰

2.1.5 石英砂

2.1.6 钢纤维

2.1.7 减水剂

2.1.8 玄武岩纤维

2.1.9 陶砂

2.1.10 拌合水

2.2 试验主要仪器

2.3 试验方法

2.3.1 试件样品的制备

2.3.2 试验性能测试及方法

第3章 RPC基准配合比设计与优化

3.1 引言

3.2 石英砂紧密堆积试验

3.3 基于正交试验的RPC配合比优化试验

3.3.1 正交试验设计

3.3.2 试验结果及其分析

3.3.3 RPC基准配合比确定

3.4 本章小结

第4章 RPC轻量化试验研究

4.1 引言

4.2 玄武岩-钢纤维混杂RPC性能研究

4.2.1 试验方案

4.2.2 混杂纤维RPC干密度

4.2.3 混杂纤维RPC抗压、抗折强度试验结果与分析

4.2.4 混杂纤维等效弯曲韧性测试结果与分析

4.2.5 最优配合比选取

4.3 陶砂替代石英砂RPC性能研究

4.3.1 试验方案

4.3.2 陶砂替代率对RPC流动性能影响分析

4.3.3 陶砂替代率对RPC干密度影响

4.3.4 陶砂替代率对RPC抗压抗折强度试验结果与分析

4.3.5 陶砂替代率对RPC弯曲韧性影响与分析

4.3.6 陶砂RPC破坏形态与微观结构分析

4.3.7 最优配合比选取

4.4 本章小结

第5章 轻质RPC抗冻性试验研究

5.1 引言

5.2 试验方案

5.3 试验结果及分析

5.3.1 冻融循环后质量损失率

5.3.2 冻融循环后超声波波速

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

攻读硕士期间学术成果

参考文献

致谢

#### （4）纳米SiO2和聚丙烯纤维水泥混凝土性能及微观结构研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 论文选题的目的及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 纳米SiO_2的研究现状

1.2.2 聚丙烯纤维的研究现状

1.2.3 水泥混凝土微观结构的研究现状

1.2.4 水泥混凝土抗盐冻性的研究现状

1.2.5 国内外研究现状总结

1.3 研究的主要内容

1.4 技术路线

2 原材料及试验方案设计

2.1 试验原材料

2.1.1 水泥

2.1.2 集料

2.1.3 掺合料

2.1.4 外加剂

2.1.5 拌合用水

2.2 配合比设计和试件制备

2.2.1 基准配合比设计

2.2.2 试验配合比设计

2.3 混凝土性能试验方案设计

2.3.1 混凝土力学性能试验方案

2.3.2 混凝土抗盐冻剥蚀试验方案

2.3.3 混凝土微观试验方案

2.4 本章小结

3 纳米SiO_2和PP纤维水泥混凝土力学性能研究

3.1 混凝土基本力学性能试验

3.1.1 试验过程及现象

3.1.2 基本力学性能试验结果

3.1.3 抗压强度试验结果分析

3.1.4 劈裂抗拉强度试验结果分析

3.1.5 抗折强度试验结果分析

3.2 混凝土早期力学性能试验

3.2.1 早期力学性能试验过程及结果

3.2.2 早期力学性能试验结果分析

3.3 本章小结

4 纳米SiO_2和PP纤维水泥混凝土抗盐冻性研究

4.1 抗盐冻剥蚀试验过程及结果

4.1.1 盐冻剥蚀试验宏观数据分析

4.1.2 盐冻剥蚀试验微观角度分析

4.2 本章小结

5 纳米SiO_2和PP纤维水泥混凝土微观结构分析

5.1 纳米SiO_2对混凝土影响的微观分析

5.1.1 纳米SiO_2掺量对混凝土的影响

5.1.2 纳米SiO_2对水泥-骨料界面过渡区的影响

5.2 聚丙烯纤维对混凝土影响的微观分析

5.3 纳米SiO_2和聚丙烯纤维对混凝土微观结构的共同作用

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

硕士学位论文修改情况确认表

#### （5）滨海环境中超深井井壁混凝土力学性能及微细观结构特征（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 本课题的研究背景及意义

1.1.1 本课题的研究背景

1.1.2 本课题的研究意义

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.2.1 匹配深地属性的混凝土结构材料的设计与研发

1.2.2 深部环境影响下混凝土的破坏行为

1.2.3 深部环境中服役混凝土物相变化特征以及劣化机理

1.2.4 深部环境中服役混凝土微结构特征

1.3 现阶段存在的问题

1.4 本文主要研究内容

1.5 技术路线

第二章 基于深地高应力环境下混凝土冲击倾向性的表征

2.1 引言

2.2 试验设计

2.3 混凝土基本力学性能和冲击倾向性试验方法

2.3.1 混凝土基本力学性能试验方法

2.3.2 混凝土冲击倾向性试验方法

2.4 混凝土冲击倾向性与强度等级间相关关系

2.4.1 混凝土的基本力学性能

2.4.2 混凝土的弹性能量指数

2.4.3 混凝土的冲击能量指数

2.4.4 混凝土的动态破坏时间

2.4.5 混凝土的脆性指数

2.4.6 混凝土的冲击倾向性表征方式

2.4.7 高强混凝土声发射特征

2.5 钢纤维对混凝土冲击倾向性的影响规律

2.5.1 钢纤维掺量对混凝土冲击倾向性的影响规律

2.5.2 纤维种类对混凝土冲击倾向性的影响规律

2.6 高强度、高韧性水泥基复合材料(HSTCC)的设计

2.6.1 功能型混凝土材料设计思路

2.6.2 现阶段深部矿井混凝土的不适用性

2.6.3 新井壁材料的设计方法

2.6.4 HSTCC相关力学性能

2.7 讨论

2.8 本章小结

第三章 静动荷载作用下混凝土破坏特征及能量演化机制

3.1 引言

3.2 试验设计

3.3 井壁混凝土受荷载的破坏模式和能量特征

3.3.1 单轴加卸载对混凝土性能影响的试验方法

3.3.2 混凝土在静载作用下的破坏模式和能量演化

3.4 井壁混凝土在动载作用下的破坏模式和能量特征

3.4.1 动力荷载对混凝土性能影响的试验方法

3.4.2 混凝土在动力荷载作用下的破坏模式

3.4.3 典型种类混凝土受动力荷载作用的应力和应变特征

3.4.4 典型种类混凝土受动力荷载作用能量与损伤特征

3.5 讨论

3.6 本章小结

第四章 温度与复合盐耦合作用下混凝土性能演变及机理

4.1 引言

4.2 试验设计

4.3 混凝土宏观性能演变规律

4.3.1 混凝土抗压强度及相对动弹性模量变化

4.3.2 混凝土冲击倾向性的演变规律

4.4 硬化净浆中主要物相含量演变规律

4.4.1 硬化净浆中自由水和结合水含量

4.4.2 结合XRD-Rietveld分析硬化净浆中的主要晶体物相

4.4.3 结合TG分析硬化晶体中的主要非晶体物相

4.5 硬化净浆微观形貌及孔结构特征

4.5.1 结合SEM-EDS分析硬化净浆表面微观形貌

4.5.2 结合MIP分析硬化净浆的孔结构特征

4.6 混凝土中氯离子渗入含量

4.6.1 化学滴定测定混凝土中氯离子含量方法

4.6.2 不同种类混凝土中氯离子渗入含量

4.7 讨论

4.8 本章小结

第五章 温度与复合盐耦合作用下C-(A)-S-H结构演化历程及其在纳米尺度下的力学性能

5.1 引言

5.2 试验设计

5.3 硬化净浆中C-(A)-S-H结构特征

5.3.1 NMR测试及分析C-(A)-S-H结构方法

5.3.2 干拌胶凝材料(原材料)中主要物相的结构特征

5.3.3 不同种类硬化净浆中含Si物相结构特征

5.3.4 不同种类硬化净浆的含Al物相结构特征

5.4 硬化净浆表面化学元素分布规律

5.4.1 SEM协同EDS的硬化净浆表面化学元素的试验方法

5.4.2 不同种类硬化净浆表面单种类化学元素分布特性

5.4.3 不同种类硬化净浆表面复合化学图像

5.4.4 不同种类硬化净浆中C-(A)-S-H凝胶的Ca/Si变化特征

5.5 硬化净浆在纳米尺度下的力学性能

5.5.1 硬化净浆中主要物相纳米尺度力学性能的试验方法

5.5.2 硬化净浆中主要物相纳米尺度力学性能的分析方法

5.5.3 不同种类硬化净浆中主要物相纳米尺度的力学性能

5.6 讨论

5.7 本章小结

第六章 主要结论、创新点及研究展望

6.1 主要结论

6.2 创新点

6.3 研究展望

参考文献

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

#### （6）掺偏高岭土的高性能混凝土性能试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 高性能混凝土的研究现状

1.2.2 偏高岭土在混凝土中应用研究现状

1.3 本文研究主要内容及技术路线图

1.3.1 研究主要内容

1.3.2 技术路线图

2 原材料及试验方法

2.1 原材料及其基本性能

2.1.1 水泥

2.1.2 骨料

2.1.3 矿物掺合料

2.1.4 玄武岩纤维

2.1.5 高效减水剂

2.1.6 试验用水

2.2 试验方法

2.2.1 胶砂流动度测试

2.2.2 HPC制备工艺

2.2.3 力学性能测试

2.2.4 高性能混凝土耐久性测试

2.2.5 微观测试分析

2.3 小结

3 偏高岭土HPC的制备及力学性能研究

3.1 偏高岭土优选

3.2 偏高岭土对水泥胶砂强度的影响研究

3.2.1 偏高岭土水泥胶砂试验配合比

3.2.2 偏高岭土活性指数

3.2.3 不同偏高岭土掺量对水泥胶砂力学性能的影响

3.3 偏高岭土/硅灰复配对HPC力学性能的影响研究

3.3.1 偏高岭土HPC配合比设计

3.3.2 不同掺量偏高岭土对HPC抗压强度的影响

3.3.3 不同掺量偏高岭土对HPC抗弯强度的影响

3.3.4 不同掺量偏高岭土对HPC抗拉强度的影响

3.4 微观分析

3.4.1 SEM试验试样制备

3.4.2 扫描电镜结果分析

3.5 小结

4 偏高岭土对HPC耐久性能的影响研究

4.1 偏高岭土对抗硫酸盐侵蚀原理分析

4.1.1 混凝土硫酸盐侵蚀类型

4.1.2 硫酸盐侵蚀混凝土机理

4.2 HPC抗硫酸盐侵蚀试验设计

4.2.1 试验配合比

4.2.2 硫酸盐侵蚀试验方案

4.3 偏高岭土抗硫酸盐侵蚀环境试验结果分析

4.3.1 HPC硫酸盐侵蚀后质量变化

4.3.2 强度损失率

4.4 HPC抗氯离子侵蚀电通量试验

4.4.1 试验方法

4.4.2 试验过程

4.4.3 HPC氯离子电通量试验结果分析

4.5 偏高岭土对HPC氯离子固化性能的影响研究

4.6 HPC抗氯离子微观分析

4.6.1 XRD样品制备

4.6.2 XRD结果及分析

4.7 小结

5 偏高岭土HPC施工工艺及质量保证体系与应用前景

5.1 原材料质量控制

5.1.1 水泥

5.1.2 骨料

5.1.3 矿物掺合料

5.1.4 纤维

5.1.5 减水剂

5.1.6 拌合用水

5.2 施工工艺控制

5.2.1 搅拌工艺

5.2.2 养护条件

5.3 成品质量控制

5.3.1 外观质量控制

5.3.2 性能指标检查

5.4 偏高岭土应用前景

5.4.1 偏高岭土工程应用实例

5.4.2 偏高岭土应用

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间主要研究成果

致谢

#### （7）超高性能路面混凝土力学特性及破坏规律研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 超高性能路面混凝土制备技术研究现状

1.2.2 超高性能路面混凝土基本性能研究现状

1.2.3 超高性能路面混凝土性能劣化研究现状

1.2.4 存在的主要问题

1.3 本文研究主要内容及技术路线

1.3.1 研究主要内容

1.3.2 技术路线图

2 原材料和试验方法

2.1 UHPPC制备

2.1.1 原材料及其基本性能

2.1.2 UHPPC制备及养护

2.2 试验方法

2.2.1 流动性测试方法

2.2.2 抗压强度测试方法

2.2.3 抗折强度测试方法

2.2.4 耐磨性能测试方法

2.3 试验方案

2.3.1 重载环境模拟

2.3.2 酸雨-重载环境模拟

2.4 微观分析检测技术

2.4.1 CT扫描

2.4.2 SEM观测

2.5 小结

3 重载作用条件下UHPPC性能劣化研究

3.1 重载作用条件下UHPPC试件破坏形态及特征

3.1.1 试件破坏形式描述

3.1.2 不同应力水平加载下UHPPC试件破坏特性

3.2 UHPPC强度特性

3.2.1 UHPPC抗压强度损失规律

3.2.2 UHPPC抗折强度损失规律

3.2.3 UHPPC强度劣化机理分析

3.3 UHPPC耐磨性能

3.3.1 UHPPC耐磨性能损失规律

3.3.2 UHPPC耐磨性能劣化机理分析

3.4 微观结构分析

3.4.1 CT扫描分析

3.4.2 SEM试验分析

3.5 小结

4 酸雨—重载共同作用条件下UHPPC性能劣化研究

4.1 酸雨—重载共同作用条件下UHPPC试件破坏形态及特征

4.1.1 酸雨侵蚀作用下UHPPC试件破坏特性

4.1.2 酸雨侵蚀作用下UHPPC试件质量变化

4.1.3 不同应力水平加载下UHPPC试件破坏特性

4.2 UHPPC强度特性

4.2.1 UHPPC抗压强度损失规律

4.2.2 UHPPC抗折强度损失规律

4.2.3 UHPPC强度劣化机理分析

4.3 UHPPC耐磨性能

4.3.1 UHPPC耐磨性能损失规律

4.3.2 UHPPC耐磨性能劣化机理分析

4.4 微观结构分析

4.4.1 CT扫描分析

4.4.2 SEM试验分析

4.5 小结

5 UHPPC使用寿命及路用评价指标研究

5.1 理论基础

5.1.1 灰色系统理论

5.1.2 灰色关联分析模型

5.2 不同影响因素间关联度分析

5.3 使用寿命及路用评价指标

5.4 小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间主要的研究成果

致谢

#### （8）邯钢冶金渣协同制备固废基胶凝材料及混凝土研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

缩写和符号清单

1 引言

2 文献综述

2.1 钢铁冶金渣综合利用现状

2.1.1 粒化高炉矿渣的研究进展

2.1.2 转炉渣的研究进展

2.1.3 精炼渣的研究进展

2.2 绿色混凝土和固废基混凝土研究进展

2.2.1 绿色混凝土研究进展

2.2.2 固废基混凝土研究进展

2.3 多固废协同混凝土的理论基础

3 研究思路、内容、原料和方法

3.1 研究思路

3.2 研究内容

3.3 技术路线和试验方法

3.3.1 技术路线

3.3.2 试验方法

3.3.3 分析检测方法

3.3.4 试验设备

3.3.5 参照标准

3.4 试验原料

3.4.1 矿渣

3.4.2 转炉渣

3.4.3 精炼渣

3.4.4 脱硫石膏

3.4.5 骨料

3.4.6 其他原料

4 多固废协同作用机理研究

4.1 精炼渣水化机理研究

4.1.1 精炼渣水化机理研究试验方案

4.1.2 精炼渣的水化热分析

4.1.3 精炼渣的净浆强度分析

4.1.4 精炼渣水化后的物相组成分析

4.1.5 精炼渣水化产物的热分析

4.1.6 精炼渣水化产物的微观形貌分析

4.1.7 精炼渣水化机理分析

4.2 精炼渣-石膏体系的复合水化机理研究

4.2.1 精炼渣-石膏体系的复合水化机理研究试验方案

4.2.2 精炼渣-石膏体系胶凝材料的抗压强度分析

4.2.3 精炼渣-石膏体系胶凝材料水化过程XRD分析

4.2.4 精炼渣-石膏体系胶凝材料水化过程TG-DSC分析

4.2.5 精炼渣-石膏体系胶凝材料水化过程SEM分析

4.2.6 精炼渣-石膏体系复合水化机理分析

4.3 矿渣-转炉渣-石膏体系的早期协同水化机理研究

4.3.1 矿渣-转炉渣-石膏体系的早期协同水化机理研究试验方案

4.3.2 矿渣-转炉渣-石膏体系胶凝材料水化过程XRD分析

4.3.3 矿渣-转炉渣-石膏体系胶凝材料水化过程TG-DSC分析

4.3.4 矿渣-转炉渣-石膏体系胶凝材料水化过程SEM分析

4.3.5 矿渣-转炉渣-石膏体系早期协同水化机理分析

4.4 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系的协同水化机理研究

4.4.1 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系的可行性分析

4.4.2 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系的协同水化机理研究试验方案

4.4.3 精炼渣比表面积对矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系胶凝材料水化热的影响

4.4.4 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系胶凝材料的抗压强度分析

4.4.5 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系胶凝材料水化过程XRD分析

4.4.6 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系胶凝材料水化过程TG-DSC分析

4.4.7 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系胶凝材料水化过程SEM和EDS分析

4.4.8 矿渣-转炉渣-精炼渣-石膏体系协同水化机理分析

4.5 本章小结

5 冶金渣制备固废基胶凝材料超高性能混凝土初步研究

5.1 超高性能混凝土性能优化正交试验研究

5.1.1 超高性能混凝土性能优化正交试验方案

5.1.2 超高性能混凝土性能优化正交试验结果分析

5.1.3 超高性能混凝土性能优化验证试验

5.2 水胶比、骨料种类和减水剂用量对超高性能混凝土的影响

5.2.1 水胶比对超高性能混凝土的影响

5.2.2 骨料种类对超高性能混凝土的影响

5.2.3 减水剂用量对超高性能混凝土的影响

5.3 超高性能混凝土水化机理研究

5.3.1 超高性能混凝土的净浆水化过程XRD分析

5.3.2 超高性能混凝土的净浆水化过程TG-DSC分析

5.3.3 超高性能混凝土的净浆水化过程SEM和EDS分析

5.4 本章小结

6 冶金渣制备固废基胶凝材料预拌泵送混凝土研究

6.1 用于预拌泵送混凝土的胶凝材料性能优化正交试验研究

6.1.1 用于预拌泵送混凝土的胶凝材料性能优化正交试验方案

6.1.2 用于预拌泵送混凝土的胶凝材料性能优化正交试验结果分析

6.1.3 用于预拌泵送混凝土的胶凝材料性能优化验证试验

6.2 混凝土制备及性能分析

6.2.1 混凝土的制备及工作性能

6.2.2 力学性能分析

6.2.3 耐久性能分析

6.3 预拌泵送混凝土微观结构特征

6.3.1 预拌泵送混凝土的孔隙结构分析

6.3.2 预拌泵送混凝土的SEM分析

6.3.3 预拌泵送混凝土的净浆水化过程XPS分析

6.3.4 预拌泵送混凝土的净浆水化过程NMR分析

6.4 转炉渣颗粒替代尾矿砂制备道路混凝土探索研究

6.4.1 砂率对道路混凝土性能的影响

6.4.2 转炉渣细颗粒砂浆的收缩研究

6.4.3 道路混凝土的SEM-EDS分析

6.5 本章小结

7 结论与创新点

7.1 主要结论

7.2 创新点

参考文献

作者简历及在学研究成果

学位论文数据集

#### （9）超高性能混凝土构件力学性能及承载力的试验与理论研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 UHPC力学及其它性能的研究现状

1.2.2 UHPC构件力学性能及承载力的研究现状

1.3 本文主要研究内容

1.4 本文的技术路线

2 UHPC的配合比设计研究

2.1 UHPC的配合比设计试验

2.1.1 配合比方案

2.1.2 试件制作

2.1.3 试件加载

2.2 试验结果及分析

2.2.1 基于UHPC抗压强度的配合比设计

2.2.2 基于UHPC抗拉强度的配合比设计

2.3 本章小结

3 UHPC单轴受压力学性能研究

3.1 单轴受压试验及结果分析

3.1.1 试验方案

3.1.2 试验结果及分析

3.2 开裂变形及受压韧性分析

3.2.1 开裂变形

3.2.2 受压韧性

3.3 受压本构模型

3.3.1 上升-下降双线性本构模型

3.3.2 上升-水平双线性本构模型

3.3.3 本构模型的对比分析

3.4 本章小结

4 UHPC单轴受拉力学性能研究

4.1 单轴受拉试验及结果分析

4.1.1 试验方案

4.1.2 试验结果及分析

4.2 受拉本构模型

4.2.1 钢纤维UHPC的受拉本构模型

4.2.2 PVA纤维的UHPC受拉本构模型

4.2.3 混杂纤维的UHPC受拉本构模型

4.3 纤维粘结应力

4.3.1 纤维拉拔脱粘机理

4.3.2 纤维粘结应力分析

4.4 本构模型的对比分析

4.4.1 本文试验对比结果

4.4.2 既有文献对比结果

4.5 本章小结

5 UHPC-NC复合梁抗弯性能研究

5.1 复合梁抗弯性能试验

5.1.1 试验材料及配合比

5.1.2 试件设计制作

5.1.3 试验加载

5.2 试验结果及分析

5.2.1 破坏形态

5.2.2 跨中截面应变曲线

5.2.3 荷载与变形关系曲线

5.3 复合梁抗弯承载力计算模型

5.3.1 基本假定

5.3.2 抗弯承载力分析

5.4 复合梁抗弯承载力对比分析

5.4.1 本文试验对比结果

5.4.2 既有文献对比结果

5.4.3 复合梁抗弯承载力参数分析

5.5 本章小结

6 UHPC梁抗剪性能研究

6.1 UHPC梁抗剪性能试验

6.1.1 试验材料及配合比

6.1.2 试验梁设计制作

6.1.3 测点布置

6.1.4 试验加载

6.2 试验结果及分析

6.2.1 试验现象

6.2.2 破坏形态

6.2.3 荷载-挠度分析

6.2.4 荷载-钢筋应力分析

6.2.5 荷载-混凝土应变分析

6.3 延性及弯曲韧性

6.3.1 延性分析

6.3.2 弯曲韧性分析

6.4 UHPC梁抗剪承载力计算模型

6.4.1 混凝土抗剪承载力

6.4.2 箍筋抗剪承载力

6.4.3 纤维抗剪承载力

6.5 UHPC梁抗剪承载力对比分析

6.5.1 本文试验对比结果

6.5.2 既有文献对比结果

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （10）中国桥梁工程学术研究综述·2021（论文提纲范文）

0引言（东南大学王景全老师提供初稿）

1 桥梁工程研究新进展（东南大学王景全老师提供初稿）

1.1新材料促进桥梁工程技术革新

1.2桥梁工业化进程与智能建造技术取得长足发展

1.3桥梁抗灾变能力显着提高

1.4桥梁智能化水平大幅提升

1.5跨海桥梁深水基础不断创新

2桥梁结构设计

2.1桥梁作用及分析（同济大学陈艾荣老师、长安大学韩万水老师、河北工程大学刘焕举老师提供初稿）

2.1.1汽车作用

2.1.2温度作用

2.1.3浪流作用

2.1.4分析方法

2.1.5展望

2.2钢桥及组合结构桥梁（西南交通大学卫星老师提供初稿）

2.2.1新型桥梁用钢的研发

2.2.2焊接节点疲劳性能

2.2.3钢结构桥梁动力行为

2.2.4复杂环境钢桥服役性能

2.2.5组合结构桥梁空间力学行为

2.2.6组合结构桥梁关键构造力学行为

2.2.7展望

2.3高性能材料

2.3.1超高性能混凝土（湖南大学邵旭东老师提供初稿）

2.3.2工程水泥基复合材料（西南交通大学张锐老师提供初稿）

2.3.3纤维增强复合材料（北京工业大学刘越老师提供初稿）

2.3.4智能材料（西南交通大学勾红叶老师提供初稿）

2.3.5展望

2.4桥梁基础工程（同济大学梁发云老师提供初稿）

2.4.1深水桥梁基础形式

2.4.2桥梁基础承载性能分析

2.4.3桥梁基础动力特性分析

2.4.4深水桥梁基础工程面临的挑战

3桥梁建造新技术

3.1钢结构桥梁施工新技术（西南交通大学卫星老师提供初稿）

3.1.1钢结构桥梁工程建设成就

3.1.2焊接制造新技术

3.1.3施工新技术

3.2桥梁快速建造技术（北京工业大学贾俊峰老师提供初稿）

3.2.1预制装配桥梁上部结构关键技术

3.2.2预制装配桥墩及其抗震性能研究进展

3.2.2.1灌浆/灌缝固定连接预制桥墩及其抗震性能

3.2.2.2无黏结预应力连接预制桥墩及其抗震性能

3.3桥梁建造技术发展态势分析

4桥梁运维

4.1监测与评估（浙江大学叶肖伟老师、湖南大学孔烜老师、西南交通大学崔闯老师提供初稿）

4.1.1监测技术

4.1.2模态识别

4.1.3模型修正

4.1.4损伤识别

4.1.5状态评估

4.1.6展望

4.2智能检测（西南交通大学勾红叶老师提供初稿）

4.2.1智能检测技术

4.2.2智能识别与算法

4.2.3展望

4.3桥上行车安全性（中南大学国巍老师提供初稿）

4.3.1风荷载作用下桥上行车安全性

4.3.1.1车-桥气动参数识别

4.3.1.2风载作用下桥上行车安全性评估

4.3.1.3风浪作用下桥上行车安全性

4.3.1.4风屏障对行车安全性的影响

4.3.2地震作用下行车安全性

4.3.2.1地震-车-桥耦合振动模型

4.3.2.2地震动激励特性的影响

4.3.2.3地震下桥上行车安全性评估

4.3.2.4车-桥耦合系统地震预警阈值研究

4.3.3长期服役条件下桥上行车安全性

4.3.4冲击系数与振动控制研究

4.3.4.1车辆冲击系数

4.3.4.2车-桥耦合振动控制方法

4.3.5研究展望

4.4加固与性能提升（西南交通大学勾红叶老师提供初稿）

4.4.1增大截面加固法

4.4.2粘贴钢板加固法

4.4.3体外预应力筋加固法

4.4.4纤维增强复合材料加固法

4.4.5组合加固法

4.4.6新型混凝土材料的应用

4.4.7其他加固方法

4.4.8发展展望

5桥梁防灾减灾

5.1抗震减震（北京工业大学贾俊峰老师、中南大学国巍老师提供初稿）

5.1.1公路桥梁抗震研究新进展

5.1.2铁路桥梁抗震性能研究新进展

5.1.3桥梁抗震发展态势分析

5.2抗风（东南大学张文明老师、哈尔滨工业大学陈文礼老师提供初稿）

5.2.1桥梁风环境

5.2.2静风稳定性

5.2.3桥梁颤振

5.2.4桥梁驰振

5.2.5桥梁抖振

5.2.6主梁涡振

5.2.7拉索风致振动

5.2.8展望

5.3抗火（长安大学张岗老师、贺拴海老师、宋超杰等提供初稿）

5.3.1材料高温性能

5.3.2仿真与测试

5.3.3截面升温

5.3.4结构响应

5.3.5工程应用

5.3.6展望

5.4抗撞击及防护（湖南大学樊伟老师、谢瑞洪、王泓翔提供初稿）

5.4.1车撞桥梁结构研究现状

5.4.2船撞桥梁结构研究进展

5.4.3落石冲击桥梁结构研究现状

5.4.4研究展望

5.5抗水（东南大学熊文老师提供初稿）

5.5.1桥梁冲刷

5.5.2桥梁水毁

5.5.2.1失效模式

5.5.2.2分析方法

5.5.3监测与识别

5.5.4结论与展望

5.6智能防灾减灾（西南交通大学勾红叶老师、哈尔滨工业大学鲍跃全老师提供初稿）

6结语（西南交通大学张清华老师提供初稿）

策划与实施

### 四、道路高性能混凝土力学性能试验研究（论文参考文献）

- [1]季冻区玄武岩纤维活性粉末混凝土耐久性能和力学性能研究[D]. 吕翔. 吉林大学, 2021(01)

- [2]GFRP筋及防腐钢筋海洋混凝土构件力学性能试验研究与分析[D]. 姚如胜. 广西大学, 2021

- [3]地铁疏散平台用活性粉末混凝土（RPC）轻量化研究[D]. 朱博. 西安建筑科技大学, 2021(01)

- [4]纳米SiO2和聚丙烯纤维水泥混凝土性能及微观结构研究[D]. 史贺. 东北林业大学, 2021(08)

- [5]滨海环境中超深井井壁混凝土力学性能及微细观结构特征[D]. 周昱程. 北京科技大学, 2021(08)

- [6]掺偏高岭土的高性能混凝土性能试验研究[D]. 崔天祥. 中南林业科技大学, 2021(02)

- [7]超高性能路面混凝土力学特性及破坏规律研究[D]. 熊优优. 中南林业科技大学, 2021(02)

- [8]邯钢冶金渣协同制备固废基胶凝材料及混凝土研究[D]. 李颖. 北京科技大学, 2021

- [9]超高性能混凝土构件力学性能及承载力的试验与理论研究[D]. 雒敏. 兰州交通大学, 2021(01)

- [10]中国桥梁工程学术研究综述·2021[J]. Editorial Department of China Journal of Highway and Transport;. 中国公路学报, 2021(02)

本文来源: https://www.lw25.cn/article/3586c06dca78902f50a4a285.html