# 电冰箱制冷系统设计毕业设计

##### 问：电冰箱制冷管道系统结构组成原理图

答：电冰箱制冷采用蒸汽压缩式制冷系统，如下图所示。

蒸汽压缩式制冷系统由压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器组成，用管道将它们连接成一个密封系统。制冷剂液体在蒸发器内以低温与被冷却对象发生热交换，吸收被冷却对象的热量并气化，产生的低压蒸汽被压缩机吸入，经压缩后以高压排出。

压缩机排出的高压气态制冷剂进冷凝器，被常温的冷敏胡却水或空气冷却，凝结成高压液体。

高压液体流经膨嫌物胀阀时节流，变成低压低温的气液两相混合物，进入蒸发器，其中的液态制冷剂在蒸发器中蒸发制冷，产生的低压蒸汽再桥者拦次被压缩机吸入，如此周而复始，不断循环。

冰箱的蒸发器安装在冷冻或冷藏室中，压缩机、冷凝器、毛细管安装箱壳的外面。

扩展资料

常用制冷剂简介

1、氟里昂12(CF2Cl2)，代号R12 。一种无色、无臭、透明、几乎无毒性的制冷剂，但空气中含量超过80%时会引起人的窒息。

R12是应用较广泛的中温制冷剂，适用于中小型制冷系统，如电冰箱、冰柜等。 R12能溶解多种有机物，所以不能使用一般的橡皮垫片(圈)，通常使用氯丁二烯人造橡胶或丁睛橡胶片或密封圈。

2、R410A：一种新型环保制冷剂，工作压力为普通R22制冷的1.6倍左右，制冷（暖）效率更高， 提高制冷性能，不破坏臭氧层。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成，主要有氢，氟和碳元素组成（表示为hfc）,具有稳定，无毒，性能优越等特点。

- 参考资料来源：

##### 问：电冰箱的制冷过程和原理

答：掌握冰箱压缩机的工作原理。

[实验原理]：

世界上的物质有三态：气态、固态和液态，在一定条件下三态可以相互转化。液体由液态变为气态时，会吸收很多热量，简称为“液体汽化吸热”，电冰箱就是利用了液体汽化吸热来制冷的，该种电冰箱由电动机提供机械能，通过压缩机对制冷系统作功，制冷系统利用低沸点的制冷剂，蒸发时，吸收汽化热的原理制成的。

电冰箱的喉管内，装有一种称为氟利昂:freon，俗称雪种的致冷剂。常用的一种为二氟二氯甲烷(CCL2F2)，是一种无色卜羡无臭无毒的气体，沸点为29℃。氟利昂在气体状态时，被压缩器加压，加压后，经喉管流到电冰箱背部的冷凝器，借散热片散热(物质被压缩后，温度就会升高)后，冷凝而成液体。液体的氟里昂进入蒸发器的活门之后，由于脱离了压缩器的压力，就立即化为蒸汽，引致冰箱内部冷却。汽化后的氟里昂又被压缩器压回箱外的冷凝器散热，再变为液体，如此循环不息，把冰箱内的热能泵到箱外。

蒸气压缩式电冰箱制冷系统循环原理图见图。它由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成。其动力来自压缩机，干燥过滤器用来过滤赃物和干燥水分，毛细管用来节流降压，热交换器为冷凝器和蒸发器。

- 制冷压缩机吸入来自蒸发器的型租拍低温低压的气体制型拍冷剂，经压缩后成为高温高压的过热蒸气，排入冷凝器中，向周围的空气散热成为高压过冷液体，高压过冷液体经干燥过滤器流入毛细管节流降压，成为低温低压液体状态，进入蒸发器中汽化，吸收周围被冷却物品的热量，使温度降低到所需值，汽化后的气体制冷剂又被压缩机吸入，至此，完成一个循环。压缩机冷循环周而复始的运行，保证了制冷过程的连续性。

答：您好！

制冷剂以气态的形式由压缩机吸入，压缩成高温高压的蒸气经排气管进入冷凝器，制冷简租简剂将热量散发到外界空气中，冷凝为高压的液体，经过过滤器进入毛细管，并被截流降压进入蒸发器中汽化。制拦裤冷剂液体吸收外界热量汽化为干饱和蒸汽，实现冰箱内降温，制冷剂变为低压过热蒸气而被压缩机吸回，如此往复。

- 很荣幸为您提供帮助，感谢您对美型迅菱数字服务企业平台的支持！

答：电冰箱的制冷原理

[实验目的]：

掌握冰箱压缩机的工作原理。

[实验原理]：

世界上的物质有三态：气态、固态和液态，在一定条件下三态可以相互转化。液体由液态变为气态时，会吸收很多热量，简称为“液体汽化吸热”，电冰箱就是利用了液体汽化吸热来制冷的，该种电冰箱由电动机提供机械能，通过压缩机对制冷系统作功，制冷系统利用低沸点的制冷剂，蒸发时，吸收汽化热的原理制成的。

电冰箱的喉管内，装有一种称为氟利昂:freon，俗称雪种的致冷剂。常用的一种为二氟二氯甲烷(CCL2F2)，是一种无色无臭无毒的气体，沸点为29℃。氟利昂在气体状态时，被压缩器加压，加压后，经喉管流到电冰箱背部的冷凝器，借散热片散热(物质被压缩后，温度就会升高)后，冷凝而成液体。液体的氟里昂进入蒸发器的活门之后，由于脱离了压缩器的压力，就立即化为蒸汽，引致冰箱宴握誉内部冷却。汽化后的氟里昂又被压缩器压回箱外的冷凝器散热，再变为液体，如此循环不息，把冰箱内的热能泵到箱外。

蒸气压缩式电冰箱制冷系统循环原理图见图。它由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器等部件组成。其动力来自压缩机，干燥过滤器用来过滤赃物和干燥水分，毛细管用来节流降压，热交换器为冷凝器和蒸发器。

- 制冷压缩机吸入来自蒸发器的低温皮睁低压的气体制冷剂，经压缩后成为高温高压的过热蒸气，排入冷凝器中，向周围的空气散热成为高压过冷液体，高压过冷液体经干燥过滤器流入毛细管节流降压，成为低温低压液体状态，进入蒸发器中汽化，吸收周围被冷却物品的热量，使温度降低到所需值，汽化后的气体制冷剂又被压缩机吸入晌段，至此，完成一个循环。压缩机冷循环周而复始的运行，保证了制冷过程的连续性。

答：电冰箱是利用蒸发致冷或气化吸热的作用而达到制冷的目的。

电冰箱的喉管内，装有一种商业上称为氟利昂:freon，俗称雪种的致冷剂。常用的一种为二氟二氯甲烷(CCL2F2)，是一种无色无臭无毒的气体，沸点为29℃。

氟利昂在气体状态时，被压缩器加压，裂数汪加压后，经喉管流到电冰箱背部的冷凝器，借散热片散热(物质被压缩后，温度就会升高)后，冷凝而成液体。

液体的氟里昂进入蒸发器的活门之后，由于脱离了压缩器的毕圆压力，就立即化为蒸汽，同时向电冰箱内的空气和食物等吸取汽化潜热(latentheatofvaporization)，引致冰箱内部冷却。

汽化后的氟里昂又被压缩器压回箱肆仔外的冷凝器散热，再变为液体，如此循环不息，把冰箱内的热能泵到箱外。

- 下面是视频 上面的看不懂 看看视频吧

答：电冰箱的制冷原理

在液体蒸发为气体时，具有吸收周围物体热量的"蒸发吸热"性质，制冷原理就是这一性质的应用。具体过程如下：

1、 压缩机把氟里昂气体送入冷凝器中；

2、 进入冷凝器的气体被冷却，变成液体氟里昂；

3、仿培盯 液体氟备和里昂经过毛细管，被减压成易于蒸发的液体进入蒸发蒸发器；

- 4、 进入蒸发器的低温低压液体，吸取中明室内热量变成气体，再进入压缩机。

##### 问：电冰箱等小型制冷装置如何实现回热?

答：用制冷系统把毛细管和伍咐压缩机吸气管组合在一起，让它们充分地进行热交换。

为此电冰箱制冷系统把毛细管和压缩机吸气管组合在一起，让它们充分地进行热交换。因为压缩机吸气管中的制冷剂，是从蒸发器流过来的低温气体，所以毛细管中的制冷剂温度进一步下降，同时压缩机吸气管中的制冷剂温度进一步上升，这就是回热循环。

- 回热循环除了能使毛细管中液化出更多扒橘团的液体制冷剂外，还能春橘把压缩机吸气管中，来自蒸发器的残余液体制冷剂完全蒸发，以防液态制冷剂回到压缩机，发生液击现象。北京容声冰箱维修中心提供资料。

本文来源: https://www.lw25.cn/article/83eb3ffebbea1cac8ef07c19.html