# 悬式机组轴线调整论文摘要

##### 问：悬式水轮发电机上机架水平怎么调

答：悬式水轮发电机上机架水平调整方法：

1、采用厂房桥机起吊上机架，计算的加垫值。

2、在上机架支臂下部安放对应厚度的调整垫。

3、打紧上机架与机座把合螺栓，测量上机架水平值是否满足标准要求即可。

- 4、水轮发电机组上机架水平调整，是发电机安装检修的一道重要工序。

##### 问：发电机下导轴承的位置

答：对于悬式机组，下导轴承在水导轴承和上导轴承之间，一般在下风洞内，不容易看到。

对于全伞式机组，下导轴承在推力和上导轴承之间，也在下风洞。

- 对于半伞式机组，无下导轴承。

- 答：悬式水轮发电机的推力轴承位于上部机架上；在转子上方，通过推力头将机组整个旋转部分的重量悬挂起来，由此而得名。悬式水轮发电机组（包括水轮机导轴承在内)有三导悬式与二导悬式之分，二导悬式水轮发电机组少设一个下导轴承，其余与三导悬式完全一样。

##### 问：白鹤滩水电站16台百万千瓦机组全部安装完成，工程背后有哪些技术难题？

答：白鹤滩水电站最后一台百万千瓦机组（9号）顺利通过无水联合调试，进入调试运行阶段，标志着水电站16台百万千瓦机组安装工作全部完成，向全面投产目标发起最后冲刺。

白鹤滩水电站16台百万千瓦机组全部安装完成，工程背后有哪些技术难题？

1、时间长难度大

白鹤滩水电站建设到现在为止用了11个年头，金沙江的水非常汹涌，地势也比较险要，白鹤滩夏季温度都是43度以上，地表温度可以达到70度，风很大，常年的7级以上大风就有240多天，最大风力的时候可以吹到13级，形象点说的话，可以把一台小汽车给吹翻。另外，在雨季的时候极易发生泥石流，白鹤滩处于横断山脉，它的地质条件比较复杂，周围也是地震多发的区域，所以说在这么一个险要地势下，要修建这么一个特高拱坝，现场的施工布置非常困难，在建设过程中会面对非常多的挑战。

2、超强能量转换

水电站的关键在于能量转化。想象一下，当金沙江上游的滚滚江水持续不断地通过压力钢管涌入水轮机，形成巨大的漩涡，带动水轮机转轮高速旋转，水的势能于是被转换成旋转的机械能，这是机组发电最关键的一步。接下来，转轮带动水轮机上面的发电机转子高速旋转，从而将机械能转化为电能。而百万机组意味着，单个机组满负荷运转时，每小时最多可以发100万千瓦的电。以东电所在的四川省德阳市为例，一台百万机组全力发电365天，可满足德阳全市一整年的用电需求。

- 后记:你看到的是水电站在拼命放水，但它实际上是在“以下游所能承受的较高限度流量防水”，一波一波的洪水都装进了肚子里，从而避免了“下游所不能承受的洪水”，这个效应在水利学中叫做“削峰”。那句话怎么说来着，哪有什么岁月静好，只是因为有大水库替下游默默承受？

- 答：（1）在水轮机安装方面，克服大型座环安装、蜗壳装焊及保压浇筑、巨型筒阀安装调试等施工技术问题。（2）发电机安装方面，克服定子转子组装质量控制、定子安装中心调整、定子下线、定子三种冷却方式、超大件吊装等主要项目施工技术核心问题。（3）机组总装调试技术方面，克服承重机架调整、推力轴承安装调整、机组轴线调整、机组调试试运行等施工技术关键问题。

- 答：水库水流湍急、打地基的工程量较大、地形较为复杂、最大规模地下厂房洞室群围岩不稳定、混凝土容易裂开等。

- 答：第一，当今世界在建规模最大，第二，技术难度最高，第三，单机容量百万千瓦水电机组全球第一，第四，机组高度达50米，第五，重量达8000吨。

本文来源: https://www.lw25.cn/article/8ef90eef4defdd76e223ed22.html