# 管道阴极保护调研报告

##### 问：阴极保护技术分析

答：阴极保护定义：通过采取措施，使被保护金属表面在电化学电池中为阴极而减缓其腐蚀的技术。

强制电流从周围电介质中流向被保护结构表面，使金属表面全部处于阴极状态，就可抑制阴极区金属表面电子释放。施加的电流越大，产生的阴极极化越强，直到腐蚀原电池拿戚陪的阴阳电极极达到等电位，消除结构表面的阳极区，腐蚀就会得到抑制。

实现这一目的有两个途径，即：外加电流和牺牲阳极阴极保护。从理论上讲，仔橘如果涂层是完整、无缺陷的，那么，涂层自己就可以完成防腐任务。然而，要做到涂层无缺陷，实际上是很困难和不经济的。因此，涂层和阴极保护的结合，99%的防腐任务有防腐层承担、阴极保护对防腐层缺陷处进行保护，是最经济、有效的防消蠢腐措施。

- 钢质管道阴极保护多采用恒电位仪，最新式的用数控高频开关恒电位仪，功能比较多，成本高些

答：a) 电料装置及附件

电源、控制柜、电缆、电绝缘装置、电绝缘保护装置。电源是为系统提供电流来源，主要有恒流、恒压整流器、恒电位仪；控制柜是电流的控制系统；电缆主要猛纳是控制电缆；电绝缘装置神知闷、电绝缘保护装置是系统的电流保护装置，防止电流流失。

b) 辅助阳极、焦炭（碳素）填料

辅助阳极根据介质来分，土壤中有废钢、硅铁、石墨、混合氧化物阳极、柔性阳极。水介质中有混合氧化物阳极、硅铁阳极、铅阳极等。

c) 参比电极

测量各种电极电势时作为参照比较的电极。将被测定的电极与精确已知电极电势数值的参比电极构游弯成电池，测定电池电动势数值，就可计算出被测定电极的电极电势。参比电池主要有：参比电极主要有长寿命饱和硫酸铜参比电极、高纯锌参比电极、银/氯化银参比电极、二氧化钼参比电极。土壤中可使用饱和硫酸铜参比电极和高纯锌参比电极，水介质中使用高纯锌参比电极和银/氯化银参比电极。

d) 测试装置

- 电位测试桩、电流测试桩、保护效果测试片。

##### 问：阴极保护是什么，市场前景怎么样？

- 答：前景非常不好，业主都是关系户。新近公司很难开拓市场

##### 问：天然气管道阴极保护是什么?

答：阴极保护是一种用于防止金属在电介质中腐蚀的电化学保护技术，该技术的基本原理是对被保护的金属表面施加一定的直流电流，使其产生阴极极化，当金属的电位负于某一电位值时，腐蚀的阳极溶解过程就会得到有效抑制从而达到保护作用。 通常有牺牲阳极保护和外加强制电流阴极保护两种方法。

由于施工质量、土壤腐蚀等因素的影响，使管道的防腐层易遭到破坏，钢管道的防腐质量好坏，直接影响使用寿命。通过与作为牺牲阳极的金属组元偶接而对管道提供负电流以实现阴极保护的一种电化学派棚保护方法，防止埋地管道的腐蚀起着重要作用。

扩展资料：

天然气设施保护注意事项：

1、天然气设施所在地、地下天然气管道上方和重要天然气设施上应设置明显的安全警示标志。任何单位和个人不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动天然气设施安全警示标志。

2、在天然气设施保护范围内从事下列尘喊则活动的建设单位应当会同施工单位、物业管理单位与供气单位共同制定天然气设施保护方案，办理作业许可手续。

3、其他可能影响天然气设施安全的活动。建设单位或者施工单位在建设工程开工前应当查询施工地段的天然气设施竣工图，查清地下天然气设施铺设情况，必渗派要时可以进行现场探测或者开挖。进行现场探测或者开挖的，应当采取相应的安全保护措施，邀请供气单位专业技术人员进行现场指导。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

本文来源: https://www.lw25.cn/article/c99326e61607963cd922c10d.html