# 正交幅度调制技术调研报告

##### 问：正交振幅调制是怎么样的？

答：一、正交振幅调制介绍

正交振幅调制（QAM）是一种矢量调制，它是将输入比特先映射（一般采用）到一个（星座）上，形成复数调制符号。正交调幅信号有两个相同频率的载波，但是相位相差90度（四分之一周期，来自积分术语）。一个信号叫I信号，另一个信号叫Q信号。从数学角度将一个信号可以表示成正弦，另一个表示成。两种被调制的载波在发射时已被混和。到达目的地后，载波被分离，数据被分别提取然后和原始调制信息相和。 这样与之作（AM）相比，其频谱利用率高出一倍。

QAM是用两路独立的基带信号对两个相互正交的同频载波进行抑制载波双边带调幅，利用这种已调信号的频谱在同一带宽内的正交性，实现两路并行的数字信息的传输。该调制方式通常有QAM（4QAM）、四进制QAM（l6QAM）、QAM（64QAM）、…，对应的空间信号矢量端点分布图称为星座图，分别有4、16、64、…个矢量端点。目前QAM最高已达到1024QAM。样点数目越多，其传输效率越高。但并不是样点数目越多越好，随着样点数目的增加，QAM系统的误码率会逐渐增大，所以在对可靠性要求较高的环境，不能使用较多样点数目的QAM。对于4QAM，当两路信号幅度相等时，其产生、解调、性能及相位矢量均与4PSK相同。

二、QAM的原理

- MQAM的调制解调框图如图2.2.1所示。在发送端调制器中串/并变换使得信息速率为Rb的输入二进制信号分成两个速率为Rb/2的二进制信号，2/L电平转换将每个速率为Rb/2的二进制信号变为速率为Rb/（2lbL）的电平信号，然后分别与两个正交载波相乘，再相加后即得MQAM信号。在接收端解调器中可以采用正交的相干解调方法。接受到的信号分两路进入两个正交的载波的相干解调器，再分别进入判决器形成L进制信号并输出二进制信号，最后经并/串变换后得到基带信号。

- 答：这也称为 QAM调制，是指通过相位和振幅的联合调制，可得到更高频谱效率的调制，从而在限定的频谱内传输，更高效率的数据信息的调制。 18．最小频移键控（ MSK）—--能满足两个频率相互正交（即相关函数为 0）的最小频差，即使其Δf=（f2-f1）/2Tb = ，其调制数指h=0.5 , 它可以采用相干解调和非相干解调。

##### 问：正交振幅调制的介绍

- 答：正交振幅调制，这是近年来被国际上移动通信技术专家十分重视粗汪的一种信号调岩含仔制方式。QAM是数字信号的一种调制方式，在老旁调制过程中，同时以载波信号的幅度和相位来代表不同的数字比特编码，把多进制与正交载波技术结合起来，进一步提高频带利用率。

##### 问：怎样比较好的理解IQ正交调制

- 答：现代通信系统为了使频谱利用率更高，用了许多磨中种矢量调制,IQ调制中，两个正交信漏旁号（频率相同，相位相差90 °的载波，一般用Sin和Cos表示）与返游橡I（In-Phase，同相分量）、Q（Quadrature Phase，正交分量）两路信号分别调制后一起发射，从而提高频谱利用率。

答：一个信号有三个特性随时间变化：幅度、相位或频率。然而，相位和频率仅仅是从不同的角度去观察或测量同一信号的变化。人们可以同时进行幅度和相位的调制，也可以分开进行调制，但是这既难于产生更难于检测。但是在特制的系统中信号可以分解为一组相对独立的分量：同相(I)和正交(Q)分量。这兄伍两个分量是正交的，且互不相干的。

正交幅度调制(QAM，Quadrature Amplitude Modulation)是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90度(π/2)的正弦波，因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。

- QAM调制器中I和Q信号来自一个信号源，幅度和频率都相前斗同，唯一不同的是Q信号的相羡悔或位与I信号相差90o。

本文来源: https://www.lw25.cn/article/cdb758160e6481e0d7bc7f72.html