# 地下管廊结构防水相关论文

##### 问：地下管廊这么火，防水应该怎么做

答：科顺防水---地下综合管廊防水推荐方案

一：明挖法综合管廊防水

明挖法采用结构自防水加全外包防水层做法。对采用放坡基坑施工，或虽设围护结构，配野但基坑施工条件比较充足的情况，外墙宜采用外防外贴法铺贴防水层。外防外贴法是待管廊结构边墙（钢筋混凝土结构外墙）施工完成后，直接把防水层做在边墙上（即地下结构墙迎水面），最后作防水层的保护层。

在施工条件受到限制、外防外贴法施工难以实施时 ，不得不采用外防内贴防水施工法。外防内贴法是管廊结构边墙（钢筋混凝土结构外墙）施工前先砌保护墙，然后将卷材防水层贴在保护墙上，或直接将卷材挂在围护结构上，最后浇注边墙混凝土。

二：暗挖法综合管廊防水

喷锚暗挖法防水做法是除结构自防水外，在初期支护与二次衬砌之间上设置预铺防水卷材、防水涂稿尘料或塑料防水板形成衬垫防水系统，利用不透水的防水层将围岩内的水与二次衬砌隔离开来。

盾构法衬砌采用自防水加外防水设计，即抗渗管片外涂防水涂料。盾构法防水的核心就是衬砌接缝防水，而衬砌接缝防水的关键是接缝面防水密封材料及其设置，常采用弹性密封的原理、线状密封方式，密封材料预制成型的施工法。

管片外涂防水涂料可选用JX杰迅喷涂速凝橡胶防水涂料、KS-929单组份湿固化聚氨酯防水涂料。

三：预制拼装法综合管廊防水

预制拼装法主体管采用自防水加外防水设计，即预制主管外涂防水涂料。预制拼装法的核心为预制管节相互间成一体化。管廊拼缝防水应采用键卖禅预制成型弹性密封垫为护腰防水措施，弹性密封垫的界面应力不应低于1.5Mpa。拼缝弹性密封垫应沿环、纵面兜绕成框型。沟槽形式、截面尺寸应于弹性密封垫的形式和尺寸相匹配。

- 主管外涂防水涂料可选用JX杰迅喷涂速凝橡胶防水涂料、KS-929单组份湿固化聚氨酯防水涂料。

##### 问：自粘卷材用于管廊防水可以吗？用什么施工工艺？

答：地下综合管廊中的防水工程按照GB50838-2015《城市综合管廊工程技术规范》

8.1.8，“综合管廊应根据气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行放水设计，防水等级标准应为二级，并应满足结构的安全、耐久性和使用要求。”

9.1.5 综合管廊放水工程的施工及验收规定按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范谈塌》GB50208的相关盯型规定执行。

根据以上可知，地下综合管廊是可以用自粘卷材的，但是也有技术指标的要求，从《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011来看，可以使用的自粘类材料低温柔度要求不高于（沥青基）-25℃，非沥青基自粘胶膜-20℃。

- 施工工艺的话，一般沥青基凯侍猜自粘防水卷材可以是干铺和湿铺，自粘胶膜的防水卷材是预铺反粘。至于其他细节要求可以按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011中对于材料要求以及相关材料国家标准执行。

##### 问：综合管廊防水保护砖墙一般在设计图纸的什么哪里?

答：地下综合管理防水设计依据，防水等级划分与确定搜野氏，地下工程防水组与防水模式，管廊工程结构形式与防水，结构自防水，现浇管廊附加防水层的选择，防水层施工工艺，特殊部位节点防水，施工常见问题。

地脊樱下管廊工程防水以结构自防水为根本，施工缝（包括后浇带）、变形缝、诱导缝、桩头等细部构造的防水为重点，并在结构迎水面设置柔世散性全包防水层加强防水的设计原则。

【常用特殊部位节点防水】

1、变形缝防水措施；2、施工缝防水措施；3、后浇带防水措施

【常用防水材料施工工艺】

- 1、SBS改性沥青（聚酯胎）防水卷材；2、聚氨酯（单、双组份）防水涂料；3、EVA塑料防水板；4、钢边橡胶止水带

本文来源: https://www.lw25.cn/article/ea8c007abeb212a38fb8df71.html